УДК 338.24.01

Е. А. КОВАЛЕВА, Кандидат технических наук, доцент, Кафедра высшей математики и экономико-математических методов, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, пр. Ленина, 9-А, г. Харьков, Украина, 61166

Е. Ю. МИСЮРА, Кандидат технических наук, доцент, Кафедра высшей математики и экономико-математических методов, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, пр. Ленина, 9-А, г. Харьков, Украина, 61166

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная статья посвящена новому подходу к определению себестоимости теплоснабжения, а именно на основании построения эконометрических моделей с использованием статистических данных КП "Харьковские тепловые сети". В статье авторы рассматривают эконометрические модели двух типов – аддитивную и мультипликативную. Каждая из моделей построена прямым пошаговым методом, на каждой итерации которого методом наименьших квадратов оценивались значения параметров модели, анализировались статистическая значимость коэффициента при переменной, введенной на текущей итерации, и значение скорректированного коэффициента множественной детерминации. Полученные модели подвергаются строгому эконометрическому анализу, на основании которого выявляется лучшая модель.

Ключевые слова: эконометрическая модель, себестоимость, теплоснабжение.

Дана стаття присвячена новому підходу до визначення собівартості теплопостачання, а саме на підставі побудови економетричних моделей з використанням статистичних даних КП "Харківські теплові мережі". У статті автори розглядають економетричні моделі двох типів - аддитивную і мультипликативную. Кожна з моделей побудована прямим покроковим методом, на кожній ітерації якого методом найменших квадратів оцінювалися значення параметрів моделі, аналізувалися статистична значимість коефіцієнта при змінної, введеної на поточній ітерації, і значення скоригованого коефіцієнта множинної детермінації. Отримані моделі піддаються строгому економетричного аналізу, на підставі якого виявляється найкраща модель.

Ключові слова: економетрична модель, собівартість, теплопостачання.

This article is devoted to a new approach to determining the cost of heat supply, namely, based on the construction of econometric models using the statistical data of the Kharkiv Heat Networks. In the article the authors consider econometric models of two types - additive and multiplicative. Each of the models is constructed by a direct step-by-step method, at each iteration of which the values of the model parameters were estimated by the least-squares method, the statistical significance of the coefficient was analyzed with the variable introduced at the current iteration and the value of the adjusted multiple determination coefficient. The obtained models are subject to rigorous econometric analysis, on the basis of which the best model is identified.

Keywords: econometric model, cost price, heat supply.

Введение

На сегодняшний день рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило национальный долгосрочный рейтинг города Харькова с уровня "A+(ukr)" до "AA-(ukr)" с прогнозом "стабильный" [1]. Несмотря на такой достаточно оптимистичный прогноз, централизованное теплоснабжение Украины на современном этапе развития имеет серьезные недостатки. Главный из них состоит в том, что системы отопления, присоединенные к централизованному теплоснабжению, перегревают помещения, особенно в теплый период отопительного сезона. Этот недостаток характерен как для наиболее распространенных у нас систем теплоснабжения с теплоносителем горячей водой, так и в еще большей степени (при отсутствии автоматизации) для систем с теплоносителем паром. Такой недостаток носит технический характер и авторами статьи далее не рассматривается.

Другим сложным вопросом является тарификация централизованного теплоснабжения Украины. Тариф на тепло для населения Украины почти идентичный тарифу в Венгрии, но в шесть раз ниже, чем в Японии. Об этом сообщает сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг [2]. Комиссия сравнила средневзвешенный тариф на тепловую энергию в разных странах мира с тарифом в Украине. Согласно представленным данным, дешевле, чем в Украине, тепло покупают только в Исландии ‒ эквивалентно 363,5 грн/Гкалл. В свою очередь, авторы статьи хотят отметить, что пример Исландии не очень показательный ‒ страна использует для теплоснабжения геотермальную теплоту (96 % потребностей) и электрические котлы (4 %).

Так как в последнее время новых методик расчета стоимости теплоснабжения не приводят, а проблема высоких тарифов для населения остается неизменной, в данной статье авторы предлагает свой вариант расчета себестоимости теплоснабжения, используя эконометрические модели, концепции, приемы. Это окажет колоссальное влияние на тарифы последнего.

Анализ литературных данных и постановка проблемы

Для обоснованного выбора методологических подходов к моделированию себестоимости теплоснабжения проанализировано достаточное количество работ, включающих опыт эконометрического моделирования большинства социально-экономических систем. Так, в работах [3–6] показано, что на сегодняшний день лучшие результаты дают именно эконометрические модели. Работы [7, 8] посвящены ценообразованию и себестоимости различных объектов так же используя эконометрический подход. Но ни одна из выше перечисленных работ не описывает себестоимость теплоснабжения. Это объясняется тем, что теплоснабжение достаточно сложный вид продукции, себестоимость которого является задачей не только экономического характера, но и затрагивает другие области науки и техники.

С другой стороны, существует достаточное количество статей, посвященных работе систем централизованного теплоснабжения (ЦТ) [9, 10]. Нужно отметить, что в данных работах вопросам себестоимости ЦТ уделено недостаточное внимание, не имеющее математического подтверждения вообще.

Цели и задачи исследования

Исходя из проведенного анализа литературы в статье ставится следующая цель: разработать экономико-математическую модель себестоимости ЦТ на основании реальных статистических данных КП "Харьковские тепловые сети" (г. Харьков, Украина) и государственной службы статистики Украины.

Для вышепоставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Отбор факторов (количественных показателей), тем или иным образом влияющих на результирующий признак – себестоимость теплоснабжения.

2. Спецификация формы модели на основании графического представления исходных данных и теоретико-экономического анализа.

3. Оценка параметров модели с учетом отобранных факторов и выбранной формой модели.

4. На основе реальных данных провести расчет себестоимости теплоснабжения для физических лиц, проживающих на территории г. Харькова.

Проверка мультиколлинеарности исходных данных и отбор определяющих факторов для построения модели

На рис. 1 приведены исходные данные, используемые при выполнении корреляционно-регрессионного анализа для выборки из 27 областей Украины, а так же показатели и обозначения, используемые при выполнении корреляционно-регрессионного анализа.

Рис. 1 – Исходные данные для построения модели: ♦ – фактор Х1, ■ – фактор Х2, ▲ – фактор Х3, × – фактор Х4, ж – фактор Х5, ● – фактор Х6, + – фактор Х7

В результате проведения корреляционного анализа была получена матрица коэффициентов Пирсона (табл. 1). Пороговое значение значимости коэффициента корреляции, определяющее наличие стохастической связи в данном исследовании, было выбрано 0,9.

Таблица 1 – Корреляционная матрица Пирсона

| Фак-торы | Y | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 1 | 0,2176 | 0,1355 | -0,1763 | -0,2781 | -0,2517 | 0,0429 | -0,1387 |
| x1 | 0,2176 | 1 | -0,7168 | -0,1023 | 0,1222 | 0,1344 | -0,0027 | -0,0190 |
| x2 | 0,1355 | -0,7168 | 1 | -0,2095 | -0,4935 | -0,4947 | -0,1485 | -0,1782 |
| x3 | -0,1763 | -0,1023 | -0,2095 | 1 | -0,3673 | -0,3717 | -0,2847 | -0,2881 |
| x4 | -0,2781 | 0,1222 | -0,4935 | -0,3673 | 1 | 0,9964 | 0,2322 | 0,1565 |
| x5 | -0,2517 | 0,1344 | -0,4947 | -0,3717 | 0,9964 | 1 | 0,2503 | 0,1310 |
| x6 | 0,0429 | -0,0027 | -0,1485 | -0,2847 | 0,2322 | 0,2503 | 1 | -0,0382 |
| x7 | -0,1387 | -0,0190 | -0,1782 | -0,2881 | 0,1565 | 0,1310 | -0,0382 | 1 |

Значения коэффициентов парной корреляции указывают на весьма тесную связь зависимой переменной Y с факторными переменными x1, x2, х3, x4, x5, x7. В то же время  межфакторная связь  весьма тесная и превышает тесноту связи c результирующей переменной Y, что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. В связи с этим для улучшения разрабатываемой модели необходимо исключить из ее структуры данный фактор  как малоинформативный и недостаточно статистически надежный.

Таким образом, исследование результатов ранжирования показывает, что наибольшее влияние на результативный признак Y (себестоимость ЭМИ) оказывают следующие показатели: X1 (затраты на электроэнергию), X4 (затраты оплату труда), X5 (соц. отчисления); среднее влияние на результативный признак Y оказывает показатели X2 (затраты на воду), X3 (прочие затраты) и X7 (прочие операционные затраты); и наименьшее влияние оказывает показатель X6 (амортизация).

Выбор спецификации и построение регрессионной модели определения себестоимости теплоснабжения

После того, как были выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на себестоимость рассматриваемого объекта, был проведен подбор вида функциональной зависимости, т. е. выбор вида многофакторной регрессионной модели, основываясь на графическом отображении исходных данных (рис. 1) и диаграммы рассеяния, приведенную на рис. 2.

Рис. 2 – Диаграмма рассеяния для исходных наблюдений

От правильности этого выбора зависит, насколько построенная модель будет адекватна изучаемому явлению, т. е. будет ли она соответствовать ему при заданном уровне точности, что в свою очередь, предопределяет практическую ценность получаемых результатов.

Согласно рис. 2 можно использовать наиболее распространенную аддитивную

модель, описывающуюся соотношением (1).

.							(1)

С другой стороны, задача построения модели себестоимости теплоснабжения является производственной задачей, для которой наиболее часто используются мультипликативные модели:

.							(2)

Одним их преимуществ модели (2) является то, что параметры  имеют конкретный экономический смысл – в таких моделях они являются коэффициентами эластичности.

Исходя из проведенного теоретического анализа автором было принято решение по построению модели многофакторной регрессии как вида (1), так и вида (2) с дальнейшим выбором одной из них, максимально удовлетворяющей соответствующим критериям качества моделей.

Таким образом, результат выполнения построения моделей вида (1) и (2) описывается соответствующими соотношениями (3)–(5):

– аддитивная модель без учета корреляционной зависимости факторов с результирующим признаком:

Y = 343,434 + 3,51972*X1 + 3,49261* X 2 + 3,4523* X 3 + 2,80546* X 4 + 5,17132* X 5 + 3,4899* X 6 + 3,43705* X 7;		(3)

– аддитивная модель после выбраковки незначимых членов модели:

Y = 0,12739 + 0,102815* X1 + 0,0699473* X2 + 0,012562*X3 + 0,0218221* X4 + 0,0848401* X6;			(4)

– мультипликативная модель после выбраковки незначимых членов модели:

.					(5)

Эконометрический анализ моделей, включающий в себя проверку гипотез о значимости моделей на основании коэффициента детерминации, F-критерия Фишера, t-критериев Стьюдента, проверку свойств оценок наименьших квадратов коэффициентов множественной регрессии, а так же проверку правильности выбора спецификации моделей, приведен в табл. 2.

Таблица 2 – Эконометрический анализ моделей (3)‒(5)

| Модель | t-критерии Стюдента | F-критерий Фишера | Коэффициент детерминации |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель (1) | Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT 343,434 265,07 1,29563 0,2106 x1 3,51972 2,64461 1,3309 0,1990 x2 3,49261 2,6458 1,32006 0,2025 x3 3,4523 2,65567 1,29998 0,2092 x4 2,80546 2,78516 1,00729 0,3265 x5 5,17132 3,04146 1,70028 0,1054 x6 3,4899 2,64791 1,31798 0,2032 x7 3,43705 2,63083 1,30645 0,2070 | Standard Error of Est. = 1,11058 | R-squared = 24,7668 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 6,85411 percent |
| Модель (2) | Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT 0,12739 6,22439 0,0204663 0,9839 x1 0,102815 0,0700092 1,4686 0,1568 x2 0,0699473 0,0664597 1,05248 0,3045 x3 0,012562 0,0664464 0,189055 0,8519 x5 0,0218221 0,300075 0,0727221 0,9427 x6 0,0848401 0,110185 0,769981 0,4499 | Standard Error of Est. = 1,13651 | R-squared = 35,0034 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 11,0573 percent |
| Модель (3) | Parameter Estimate Error Statistic P-Value Col_1 2,34246 0,155224 0,498794 0,6234 Col_2 1,119541 0,13936 1,40224 0,1762 Col_3 1,40743 4,30623 1,337 0,1962 Col_4 2,02543 4,4092 1,18512 0,2499 Col_6 0,8571022 0,16797 0,339955 0,7374 | Standard Error of Est. = 0,271494 | R-squared = 26,0684 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 3,88897 percent |

Согласно табл. 2, проверка статистической значимости параметров регрессионный уравнений (1)‒(3) (коэффициентов регрессии) была выполнена по t-критерию Стьюдента и подтвердила значимость последних (см. столбец 2). Используя F-критерий, так же была проверена гипотеза значимости множественной регрессии с признанием последней адекватной для всех трех моделей (см. столбец 3). Коэффициент детерминации оценивает долю дисперсии результата за счет представленных в уравнении факторов в общей вариации результата. Здесь эта доля составляет соответственно 24,8 %, 35 % и 26 % (см. столбец 4) и указывает на невысокую степень обусловленности вариации результата вариацией факторов, иными словами – на среднюю связь факторов с результатом. Авторы объясняют последнее явление недостаточностью исходных эмпирических данных, однако, согласно работам [7, 10], модели регрессии с невысоким коэффициентом детерминации на  достаточном уровне будут аппроксимировать исходные данные.

Для подтверждения вышесказанного авторы статьи приводят графическое отображение остатков моделей. Рис. 3 демонстрирует зависимость остатков от объясняющих переменных. Эти графики не выявили квадратичных эффектов.

Рис. 3 – Зависимость остатков модели (1) от входящих в нее факторов

Таким образом, анализ качества уравнений (1)‒(3) и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным подтверждает возможность дальнейшего использования полученных моделей.

Пошаговый подход к построению регрессионной модели

Продолжая анализ задачи авторы определили такой набор объясняющих переменных, который позволил построить адекватную и точную модель без необходимости учитывать все переменные. Одним из основных способов построения таких моделей является пошаговая регрессия, с помощью которой можно определить наилучшую регрессионную модель без перебора всех регрессионных моделей. В процессе шаговой регрессии F-критерий применяется к модели с любым количеством переменных. Важным свойством пошаговой процедуры является то, что объясняющие переменные, включенные в модель на предыдущих этапах, могут впоследствии исключаться из рассмотрения (табл. 3). Это значит, что на каждом этапе объясняющие переменные как включаются, так и исключаются из модели. Пошаговая регрессия останавливается, когда ни добавление, ни удаление объясняющих переменных не повышают точность модели.

Таблица 3 – Результаты применения метода выбора наилучшего подмножества для решения задачи о себестоимости теплоснабжения

| MSE | R-Squared | Adjusted R-Squared | Cp | Included Variables | MSE | R-Squared | Adjusted R-Squared | Cp | Included Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,21895 | 22,2406 | 12,0981 | 3,73087 | ABG |
|  |  |  |  |  | 1,2191 | 22,231 | 12,0872 | 3,73368 | ACD |
| 1,38671 | 0,0 | 0,0 | 4,23231 |  | 1,24735 | 20,4285 | 10,0496 | 4,26059 | ACE |
| 1,37392 | 4,73323 | 0,92256 | 4,84868 | A | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 8,14794 | ACF |
| 1,38671 | 3,84615 | 0,0 | 5,69584 | B | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 7,11531 | ACG |
| 1,38671 | 3,84615 | 0,0 | 5,32397 | C | 1,23758 | 21,0519 | 10,7544 | 4,07835 | ADE |
| 1,33063 | 7,73459 | 4,04397 | 3,97132 | D | 1,32354 | 15,5686 | 4,55577 | 5,68126 | ADF |
| 1,35078 | 6,3375 | 2,591 | 4,37972 | E | 1,33389 | 14,9083 | 3,8094 | 5,87427 | ADG |
| 1,38671 | 3,84615 | 0,0 | 6,17849 | F | 1,34511 | 14,1921 | 2,9998 | 6,08362 | AEF |
| 1,38671 | 3,84615 | 0,0 | 5,66963 | G | 1,35252 | 13,7199 | 2,46602 | 6,22166 | AEG |
| 1,16878 | 22,1991 | 15,7157 | 1,74301 | AB | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 8,27585 | AFG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,14796 | AC | 1,26192 | 19,499 | 8,99891 | 4,5323 | BCD |
| 1,28957 | 14,1586 | 7,00512 | 4,09344 | AD | 1,30151 | 16,9737 | 6,14414 | 5,27052 | BCE |
| 1,31038 | 12,7735 | 5,5046 | 4,49833 | AE | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 9,02033 | BCF |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,79337 | AF | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 8,09954 | BCG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,31891 | AG | 1,30758 | 16,5862 | 5,7061 | 5,3838 | BDE |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 7,02706 | BC | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 7,6141 | BDF |
| 1,38607 | 7,73501 | 0,046256 | 5,97119 | BD | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 7,69439 | BDG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,37509 | BE | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 8,02248 | BEF |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 7,57709 | BF | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 8,04695 | BEG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 7,29936 | BG | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 9,20729 | BFG |
| 1,25147 | 16,6951 | 9,75301 | 3,35196 | CD | 1,18616 | 24,3322 | 14,4625 | 3,11945 | CDE |
| 1,28014 | 14,7867 | 7,68554 | 3,90983 | CE | 1,30261 | 16,9037 | 6,06504 | 5,29098 | CDF |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 7,32229 | CF | 1,25664 | 19,8361 | 9,37992 | 4,43377 | CDG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,17879 | CG | 1,3321 | 15,0224 | 3,9384 | 5,84091 | CEF |
| 1,25325 | 16,5764 | 9,62449 | 3,38663 | DE | 1,27991 | 18,3516 | 7,70183 | 4,86771 | CEG |
| 1,36773 | 8,95602 | 1,36902 | 5,61426 | DF | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 8,14541 | CFG |
| 1,37212 | 8,66378 | 1,05243 | 5,69969 | DG | 1,30473 | 16,7681 | 5,91182 | 5,3306 | DEF |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,02978 | EF | 1,30762 | 16,5839 | 5,70349 | 5,38447 | DEG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 6,04701 | EG | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 7,38745 | DFG |
| 1,38671 | 7,69231 | 0,0 | 7,62821 | FG | 1,38671 | 11,5385 | 0,0 | 7,74407 | EFG |
| 1,21914 | 22,2282 | 12,084 | 3,73451 | ABC | 1,25594 | 23,3642 | 9,43044 | 5,40241 | ABCD |
| 1,21044 | 22,7832 | 12,7114 | 3,57227 | ABD | 1,26776 | 22,6428 | 8,57786 | 5,6133 | ABCE |
| 1,21533 | 22,4711 | 12,3587 | 3,66348 | ABE | 1,23326 | 24,7478 | 11,0656 | 4,99795 | ABCF |
| 1,19022 | 24,0731 | 14,1696 | 3,19518 | ABF | 1,27423 | 22,2481 | 8,11138 | 5,72868 | ABCG |
| 1,36393 | 16,7748 | 1,64291 | 7,32866 | DEFG | 1,17833 | 28,0999 | 15,0271 | 4,01807 | ABDE |
| 1,22112 | 28,8759 | 11,9416 | 5,79122 | ABCDE | 1,22922 | 24,9943 | 11,3569 | 4,92591 | ABDF |
| 1,28774 | 24,9954 | 7,1372 | 6,92557 | ABCDF | 1,26477 | 22,8252 | 8,79346 | 5,55997 | ABDG |
| 1,28678 | 25,0513 | 7,20635 | 6,90925 | ABCDG | 1,23505 | 24,6387 | 10,9367 | 5,02984 | ABEF |
| 1,29166 | 24,7668 | 6,85411 | 6,99241 | ABCEF | 1,26978 | 22,5194 | 8,43206 | 5,64936 | ABEG |
| 1,31263 | 23,5454 | 5,34194 | 7,34945 | ABCEG | 1,24426 | 24,0769 | 10,2727 | 5,19407 | ABFG |
| 1,28807 | 24,9764 | 7,11359 | 6,93115 | ABCFG | 1,17628 | 28,225 | 15,175 | 3,9815 | ACDE |
| 1,21926 | 28,9839 | 12,0754 | 5,75964 | ABDEF | 1,26922 | 22,554 | 8,47294 | 5,63925 | ACDF |
| 1,23093 | 28,3043 | 11,2339 | 5,9583 | ABDEG | 1,23032 | 24,9272 | 11,2776 | 4,94553 | ACDG |
| 1,28772 | 24,9967 | 7,13882 | 6,92519 | ABDFG | 1,29799 | 20,7984 | 6,39808 | 6,15247 | ACEF |
| 1,29377 | 24,644 | 6,70204 | 7,02832 | ABEFG | 1,25316 | 23,5341 | 9,63115 | 5,35277 | ACEG |
| 1,23229 | 28,2251 | 11,1359 | 5,98146 | ACDEF | 1,38671 | 15,3846 | 0,0 | 9,0954 | ACFG |
| 1,21832 | 29,039 | 12,1435 | 5,74354 | ACDEG | 1,28823 | 21,3938 | 7,10172 | 5,97842 | ADEF |
| 1,28698 | 25,0398 | 7,19218 | 6,91259 | ACDFG | 1,29368 | 21,0615 | 6,70901 | 6,07556 | ADEG |
| 1,31055 | 23,6669 | 5,49233 | 7,31394 | ACEFG | 1,37386 | 16,1685 | 0,926413 | 7,50589 | ADFG |
| 1,34943 | 21,4022 | 2,68839 | 7,97597 | ADEFG | 1,38671 | 15,3846 | 0,0 | 7,85441 | AEFG |
| 1,26091 | 26,558 | 9,07175 | 6,46881 | BCDEF | 1,20598 | 26,4125 | 13,0329 | 4,51134 | BCDE |
| 1,22589 | 28,5978 | 11,5972 | 5,87253 | BCDEG | 1,3188 | 19,5286 | 4,89747 | 6,52364 | BCDF |
| 1,28662 | 25,0605 | 7,21778 | 6,90655 | BCDFG | 1,22963 | 24,9693 | 11,3274 | 4,93321 | BCDG |
| 1,32064 | 23,0789 | 4,76437 | 7,48581 | BCEFG | 1,35958 | 17,0401 | 1,95644 | 7,25111 | BCEF |
| 1,38671 | 19,2308 | 0,0 | 9,32559 | BDEFG | 1,26149 | 23,0255 | 9,03012 | 5,50143 | BCEG |
| 1,28371 | 25,2301 | 7,42771 | 6,85698 | CDEFG | 1,38671 | 15,3846 | 0,0 | 10,0871 | BCFG |
| 1,27697 | 29,1646 | 7,91402 | 7,70682 | ABCDEF | 1,36383 | 16,7808 | 1,65005 | 7,3269 | BDEF |
| 1,27883 | 29,0611 | 7,77942 | 7,73708 | ABCDEG | 1,36693 | 16,5915 | 1,42637 | 7,38222 | BDEG |
| 1,34999 | 25,1139 | 2,64808 | 8,89094 | ABCDFG | 1,38671 | 15,3846 | 0,0 | 9,38541 | BDFG |
| 1,23428 | 31,5325 | 10,9923 | 7,01463 | ABCEFG | 1,38671 | 15,3846 | 0,0 | 9,74388 | BEFG |
| 1,27593 | 29,2224 | 7,98909 | 7,68994 | ABDEFG | 1,23971 | 24,3547 | 10,601 | 5,11287 | CDEF |
| 1,27917 | 29,0424 | 7,75512 | 7,74255 | ACDEFG | 1,22615 | 25,1816 | 11,5782 | 4,87115 | CDEG |
| 1,28094 | 28,944 | 7,62725 | 7,7713 | BCDEFG | 1,31304 | 19,8799 | 5,3126 | 6,42096 | CDFG |
| 1,23338 | 35,0034 | 11,0573 | 8,0 | ABCDEFG | 1,33723 | 18,4039 | 3,56828 | 6,85242 | CEFG |

Пошаговый подход выявил условие взаимодействия всех факторов, приведенных на рис. 1. Таким образом, авторами статьи для дальнейшего прогноза из трех моделей выбрана первая.

Краткосрочное прогнозирование себестоимости теплоснабжения

Тарифы на централизованное теплоснабжение с 1 июля 2016 года утверждены Постановлением № 1101 от 9 июня 2016 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (рис. 4).

Рис. 4 ‒ Тарифы за теплоснабжение, июнь, 2016 год, Украина

После проведения авторами статьи процесса разработки и составления прогнозов, т.е. научно обоснованных гипотез о вероятном будущем состояния экономической системы и экономических объектов с использованием модели (1), были получены следующие результаты доверительных интервалов, приведенных в табл. 4.

Таблица 4 – 95,0 % Доверительные интервалы для оценок коэффициентов

| Parameter | Estimate | Standard Error | Lower Limit | Upper Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTANT | 343,434 | 265,07 | 898,233 | 211,366 |
| x1 | 3,51972 | 2,64461 | 2,01553 | 9,05497 |
| x2 | 3,49261 | 2,6458 | 2,04513 | 9,03034 |
| x3 | 3,4523 | 2,65567 | 2,10608 | 9,01069 |
| x4 | 2,80546 | 2,78516 | 3,02397 | 8,63488 |
| x5 | 5,17132 | 3,04146 | 1,19454 | 11,5372 |
| x6 | 3,4899 | 2,64791 | 2,05224 | 9,03205 |
| x7 | 3,43705 | 2,63083 | 2,06935 | 8,94345 |

Используя зависимость (1) и данные рис. 5 получим точечный прогноз, соответствующий себестоимости теплоснабжения:

Y = 343,434 + 3,51972* X1 + 3,49261* X 2 + 3,4523* X 3 + 2,80546* X 4 + 5,17132* X 5 + 3,4899* X 6 + 3,43705* X 7 = 343,434 + 3,51972*32 +  3,49261*0,03 + 3,4523 *8,8 + 2,80546*3,2 + 5,17132*4,4 + 3,4899*8,8 + 3,43705*4,4 = 564,11 грн/Гкал

Рис. 5 ‒ Структура тарифов для населения г. Харькова за теплоснабжение

Для сравнения на рис. 6 приведены тарифы за теплоснабжение в странах Европы, США и Корее. Заметно, что полученные расчеты себестоимости теплоснабжения почти в половину меньше тарифов, указанных на рис. 6. В связи с вышеприведенными расчетами возникают вопросы (Что делать дальше, чтобы избежать перерасхода теплоносителя на отопление дома и стабилизировать расходы в тепловой сети? Как дальше модернизировать систему отопления многоэтажного дома? ...), ответы на которые выходят за рамки данной работы.

Рис. 6 ‒ Тарифы за теплоснабжение, июнь, 2016 год, страны Европы, США, Корея

Выводы

В статье была рассмотрена и реализована методология построения эконометрических моделей различной формы, предназначенных для анализа и прогноза себестоимости теплоснабжения. Особенностью предложенной методологии эконометрического моделирования является пошаговая процедура построения эконометрических зависимостей и отбор лучших моделей на основании учета среднеквадратической ошибки регрессии.

В начале статьи приводится изучение центрированной и нормированной оценки наименьших квадратов коэффициентов линейной эконометрической модели (3) при выполнении стандартных предположений о модели.

Далее в статье приводится построение двух производственных моделей (4) и (5), в которых была решена проблема мультиколлинеарности проблема спецификации эконометрических моделей имеющимся статистическим данным. Однако несмотря на доказанную значимость обеих моделей последняя была получена с набором незначимых коэффициентов и отбракована, для дальнейшего анализа она не представляла особого интереса.

В заключение была проведена апробация первой модели, которая показала, что уравнение регрессии применимо для прогнозирования возможных ожидаемых значений результативного признака. На основании модели авторы статьи предлагают новые тарифы на теплоснабжение для физических лиц Харьковской области. Проведен сравнительный анализ тарифов в сопоставлении с тарифами в Европе, США и Корее.

Единственным недостатком такой модели можно считать следующее: нельзя подставлять значения факторного признака, значительно отличающиеся от входящих в базисную информацию, по которой вычислено уравнение регрессии. Авторы рекомендует при определении значений факторов не выходить за пределы трети размаха вариации, как за минимальное, так и за максимальное значение признака-фактора, имевшееся в исходной информации.

Литература

1. Fitch Affirms Ukrainian City of Kharkov at 'B-' [Электронный ресурс] / Под ред. В. Семеркановой ‒ Электрон. дан. , 2017. ‒ Режим доступа: https://www.fitchratings.com/site/pr/1021461, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ англ.

2. Горожанкин, С. А. Тепловая схема источника теплоснабжения с теплонасосной установкой на шахтной воде [Текст] / С. А. Горожанкин, Д. В. Выборнов, С. И. Монах // Вестник АГТУ. ‒ 2013. ‒ №2 (56) ‒ С.15-20.

3. Chen, H. (2014). Systemic risk and the interconnectedness between banks and insurers: An econometric analysis. Journal of Risk and Insurance, V. 81, №. 3, 623-652.

4. Wells, K. (2014). Treatment research at the crossroads: the scientific interface of clinical trials and effectiveness research. American Journal of Psychiatry, N 2, 123-125.

5. Уварова, І. С. Модель впливу міжнародних міграційних процесів на економіку України [Текст] / І. С. Уварова // Бізнес Інформ. – 2015. – №2. – C. 119–124.

6. Ермолаев, Е. Е. Выбор варианта организации теплоснабжения жилых зданий в городском округе Самара [Текст] / Е. Е. Ермолаев, Е. А. Склярова // Вестник ГУУ. ‒ 2017. ‒ №2. ‒ С.66-70.

7. Nakamura, E., Steinsson, J. (2015). Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models. The Quarterly Journal of Economics, 1415-1464.

8. Шнепс-Шнеппе, М. А. Как строить умный город. Часть 1. Проект “Smart Cities and Communities” в Программе ЕС Horizon 2020 [Текст] / М. А. Шнепс-Шнеппе  // International Journal of Open Information Technologies. ‒2016. ‒ №1. ‒С.12-20.

9. Huggins D. J. et al. Concepts in Toxicology: Development of Online Instructional Modules // Chemistry International. – 2015. – Т. 37. – № 1. – С. 12-14.

10. Калимуллина, Д. Д. Независимая система теплоснабжения потребителей [Текст] / Д. Д. Калимуллина, Р. Р. Зайнуллин // Инновационная наука. ‒ 2016. ‒ №5-2 (17). ‒ С.123-125.

References

1. Fitch Affirms Ukrainian City of Kharkov at 'B-' [Electronic resource] / Ed. V. Semerkanova ‒ Electron. Dan., 2017. ‒ Access mode: https://www.fitchratings.com/site/pr/1021461, free. ‒ Ver. From the screen. ‒ Eng.

2. Gorozhankin, S. A. (2013) Thermal scheme of a heat supply source with a heat pump plant on mine water. Vestnik ASTU, №2 (56), 15-20.

3. Chen, H. (2014). Systemic risk and the interconnectedness between banks and insurers: An econometric analysis. Journal of Risk and Insurance, V. 81, №. 3, 623-652.

4. Wells, K. (2014). Treatment research at the crossroads: the scientific interface of clinical trials and effectiveness research. American Journal of Psychiatry, N 2, 123-125.

5. Uvarova, I. (2015). Model the impact of international migration on the economy of Ukraine. Business Info, №2, 119-124.

6. Ermolaev, E. Y. (2017). Choice of a variant of the organization of heat supply of residential buildings in the urban district of Samara. Vestnik GUU, №2, 66-70.

7. Nakamura, E., Steinsson, J. (2015). Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models. The Quarterly Journal of Economics, 1415-1464.

8. Schneps-Shneppe, M. A. (2016). How to build an intelligent city. Part 1. The project "Smart Cities and Communities" in the EU Horizon 2020 Program. International Journal of Open Information Technologies, №1, 12-20.

9. Huggins D. J. et al (2015). Concepts in Toxicology: Development of Online Instructional Modules. Chemistry International, V. 37,  № 1, 12-14.

10. Kalimullina, D. D. (2016). Independent system of consumers' heat supply. Innovative science, N 5-2 (17), 123-125.

Поступила (received) 27.04.12017

Бібліографічні описи / Библиографические описания / Bibliographic descriptions

Новые подходы к расчету себестоимости централизированного теплоснабжения

Е. А. Ковалева, Е. Ю. Мисюра

Нові підходи до розрахунку собівартості централізованого теплопостачання

К. О. Ковальова, Є. Ю. Місюра

New approaches to calculating the cost of district heating

K. Kovaleva, J. Misura

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors

Ковалева Екатерина Александровна ‒ Кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Кафедра высшей математики и экономико-математических методов, пр. Науки, 9-А, г. Харьков, Украина, 61166; е-mail: Kateryna.Kovalova@m.hneu.edu.ua

Мисюра Евгения Юрьевна ‒ Кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Кафедра высшей математики и экономико-математических методов, пр. Науки, 9-А, г. Харьков, Украина, 61166; е-mail: misuraeu@mail.ru.

Ковальова Катерина Олександрівна ‒ Кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, пр. Науки, 9-А, м Харків, Україна, 61166; е-mail: Kateryna.Kovalova@m.hneu.edu.ua.

Місюра Євгенія Юріївна ‒ Кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, пр. Науки, 9-А, м Харків, Україна, 61166; е-mail: misuraeu@mail.ru.

Kovalova Katerina ‒ Lecturer, Candidate of technical science, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, The department of Mathematics High society and economic-mathematical methods, Lenin Avenue, 9av, Kharkov, Ukraine, 61166; е-mail: Kateryna.Kovalova@m.hneu.edu.ua.

Misura Jane ‒ Lecturer, Candidate of technical science, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, The department of Mathematics High society and economic-mathematical methods, Lenin Avenue, 9av, Kharkov, Ukraine, 61166; е-mail: misuraeu@mail.ru.