Bezsonnyi V. Modeling of integrated indicators of the environmental state of surface water / V. Bezsonnyi // International Trends in Science and Technology : Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, January 31, 2019. – Warsaw, Poland : RS Global, 2019. - Vol.1. - Р. 29 – 33.

Abstract

The problems of deterioration of the ecological state of surface sources of drinking water supply especially concern water reservoirs since they are created for accumulation of water reserves. Biochemical oxygen demand and dissolved oxygen are integral indicators that characterize ecological state of a water body on the whole. Based on retrospective observational data for 2010–2014, the author analyzed dynamics of indicators of BOD and of dissolved oxygen in the Chervonooskil reservoir (Ukraine). The tendencies towards improving oxygen regime of the reservoir were detected: an increase in concentration of dissolved oxygen and a decrease in BOD by average annual indicators. This is explained by a decrease in anthropogenic load on the basin of the water body due to economic decline, which is a consequence of unfavorable political situation in the country. Authors determined coefficients of biochemical oxidation of organic substances of the Streeter-Phelps model for the water reservoir. Given the influence of temperature on oxygen solubility and on the rate of biochemical processes, calculation of parameters k1 and k2 was performed for each month of the year. Correlation coefficient between the modeled and empirical values of biochemical oxygen demand is 0.86, which can be considered acceptable for such research

Keywords: oxygen regime, biochemical oxygen demand, dissolved oxygen, Streeter-Phelps model.

Безсонний Віталій. Моделювання інтегральних індикаторів екологічного стану поверхневих вод // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні тенденції в науці і техніці». Vol.1, 31 січня 2019, Варшава, Польща. RS Global Sp. z O.O. Р. 29 - 33.

Реферат. Проблеми погіршення екологічного стану поверхневих джерел питного водопостачання особливо стосуються водосховищ, оскільки вони створені для накопичення запасів води. Біохімічна потреба в кисні і розчинений кисень є інтегральними показниками, що характеризують екологічний стан водоймища в цілому. На основі даних ретроспективних спостережень за 2010–2014 роки проаналізовано динаміку показників БПК та розчиненого кисню у Червонооскільському водосховищі (Україна). Виявлено тенденції до поліпшення кисневого режиму водойми: збільшення концентрації розчиненого кисню і зниження БПК середньорічними показниками. Це пояснюється зниженням антропогенного навантаження на басейн водоймища внаслідок економічного спаду, що є наслідком несприятливої політичної ситуації в країні. Визначено коефіцієнти біохімічного окислення органічних речовин моделі Streeter-Phelps для водосховища. Враховуючи вплив температури на розчинність кисню та швидкість біохімічних процесів, розрахунок параметрів k1 та k2 проводився для кожного місяця року. Коефіцієнт кореляції між модельованими та емпіричними значеннями біохімічної потреби в кисні становить 0,86, що може вважатися прийнятним для таких досліджень.

Ключові слова: кисневий режим, біохімічна потреба в кисні, розчинений кисень, модель Ститера-Фелпса.

Бессонный Виталий. Моделирование интегральных индикаторов экологического состояния поверхностных вод // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Международные тренды в науке и технике». Том 1, 31 января 2019 года, Варшава, Польша. RS Global Sp. Z O.O. Р. 29 - 33

Реферат. Проблемы ухудшения экологического состояния поверхностных источников питьевого водоснабжения непосредственно относятся к водохранилищам, поскольку они предназначены для накопления запасов воды. Биохимическая потребность в кислороде и растворенный кислород являются интегральными показателями, характеризующими экологическое состояние водоема в целом. На основе данных ретроспективных наблюдений за 2010-2014 годы проанализирована динамика показателей БПК и растворенного кислорода в Краснооскольском водохранилище (Украина). Выявлены тенденции к улучшению кислородного режима водоема: увеличение концентрации растворенного кислорода и снижение БПК среднегодовыми показателями. Это объясняется снижением антропогенной нагрузки на бассейн водоема вследствие экономического спада, является следствием неблагоприятной политической ситуации в стране. Определены коэффициенты биохимического окисления органических веществ модели Streeter-Phelps для водохранилища. Учитывая влияние температуры на растворимость кислорода и скорость биохимических процессов, расчет параметров k1 и k2 проводился для каждого месяца года. Коэффициент корреляции между моделируемыми и эмпирическими значениями биохимической потребности в кислороде составляет 0,86, что может считаться приемлемым для таких исследований.

Ключевые слова: кислородный режим, биохимическая потребность в кислороде, растворенный кислород, модель Ститера-Фелпса.